## Slide 1: RN4020 module setup

## Slide 2: Setup Flow
RN4020 在設定和使用上可以粗分為左圖表示的階段
第二個部分為動作執行 例如掃描其他裝置、發出廣告來被連結 或者是更新自己的Characteristic所持有的值等等不需要經過重新啟動即可生效的指令
第一個部分為初始化(或者重新設定) 所有關於裝置的設定都在這邊被執行 包含Service的開啟跟Private service 的建立
以及一些需要經過重新啟動才能生效的指令

## Slide 3: Setup Flow
RN4020 在初始化或者要重新設定或只執行任何命令之前都需要先進入Command(CMD)模式，進入CMD 模式的方式是將WKE(A3)拉到高電位(Logic 1)。 進入成功後rn4020模組上面的藍色LED會亮起來。 離開CMD模式的方法是將WKE(A3)拉到低電位(Logic 0)
void init_ble() { AWAKE = 1; pc.printf(" CMD mode :%s",getString());
…… AWAKE = 0; }
進入Command(CMD)模式後，預設是會收到一串CMD的字串。可以藉由這行字串來判別有無進入成功。

## Slide 4: Setup Flow
進入CMD模式之後，可以開始依照使用者手冊(User Guide)上面的流程中使用的命令。 如果是設定或者是開始動作的命令，執行成功後會回應”AOK” 。 以 init_ble() 為範例，在進入CMD後可以設置各種參數如下：
void init_ble() { AWAKE = 1;
sendString(“SF,1\r\n”); 回到原廠設定
sendString(“SS,C0000000\r\n”);
啟動Device info (80000000) 與Battery level (40000000)服務， 因為表示方法是One hot ，所以相加起來是(C0000000)
sendString(“SR,00000000\r\n”); 將此裝置設定為周邊(Peripheral)
……
}
私有服務(Private Service)的服務設定也是在這個階段設定，同樣也必須經過重新啟動才會生效

## Slide 5: Setup Flow
在CMD模式完成所有設定之後，我們需要重新啟動rn4020才能使設定生效。以 init_ble() 為範例，當所有設定都得到”AOK的回應後” ，我們使用sendString(“R,1\r\n”); 將重啟命令送往rn4020。 當rn4020完成重新啟動後，你會得到一個 ”Reboot” 的回應。
void init_ble() { AWAKE = 1; pc.printf(" CMD mode :%s",getString());
(設定你的rn4020)
sendString(“R,1\r\n”); 重新啟動
pc.printf("%s",getString());
AWAKE = 0;
}

## Slide 6: Setup Flow
當我們設定好rn4020並且已經重新啟動之後，我們如果要讓rn4020繼續其他的動作，例如掃描其他裝置或者是進行廣告(Advertisement) ，我們必須再一次進入CMD模式
int main() { AWAKE = 0;
rn4020.baud(115200);
wait(1.0);
init_ble();
AWAKE = 1;
pc.printf("CMD mode: %s",getString()); sendString("A\r\n");
pc.printf("Annotation start: %s",getString()); while(1){ buff = getString(); pc.printf("%s",buff);
if(buff == "ConnectionEnd\r\n"){
pc.printf("Annotation restart\r\n"); sendString("A\r\n");
pc.printf("%s",getString());
}
}
}

## Slide 7: Setup Flow
我們在先期的設定中將rn4020設定為Peripheral，目的是為了將手中的資料送往Central device ，所以我們必須藉由廣告(Advertisement)來宣告rn4020的存在。 我們剛才已經進入CMD模式了，現在利用sendString(“A\r\n”)來將廣告的指令送往rn4020 。
int main() { AWAKE = 0;
rn4020.baud(115200);
wait(1.0);
init_ble();
AWAKE = 1;
pc.printf("CMD mode: %s",getString()); sendString("A\r\n");
pc.printf("Annotation start: %s",getString()); while(1){ buff = getString(); pc.printf("%s",buff);
if(buff == "ConnectionEnd\r\n"){
pc.printf("Annotation restart\r\n"); sendString("A\r\n");
pc.printf("%s",getString());
}
}
}
連結建立之後，Central device 可能會在獲得資料後將連結斷開。 此時並不會回到廣告狀態，但斷開時回傳的訊息可以用來判斷是否要再次廣告